## Slide 1: Экспериментальное измерение векторно-фазовой структуры акустического поля вмороженным в лед векторным приемником
Кнышов А.А., Неверов Б.В., Зорин С.С.
Физический факультет,
кафедра акустики,
МГУ имени М.В. Ломоносова
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2024»

## Slide 2: Развитие дистанционного мониторинга ледового покрова
Что нам может дать мониторинг льда:
Новые возможности планирования поиска и разработки месторождений углеводородов в северных широтах.
Наблюдение за толщиной и прочностью льда рек и озер, что может в перспективе спасти немало жизней, особенно в отдалённых регионах.

## Slide 3: История проводимых исследований
Схема полевого эксперимента, в котором было задействовано 247 станций

## Slide 4
Векторный приемник соколеблющегося типа
Векторный приемник, вмороженный в лед.
Стандартное использование для гидроакустических измерений – применение упругой подвески.
Измерение трех ортогональных компонент колебательной скорости.
Более широкий диапазон частот по сравнению со стандартными сейсмометрами.

## Slide 5: Цель исследований:
Проведение натурных измерений в ледовых условиях и анализ возможностей применения векторных приемников для решения задач сейсмоакустического мониторинга параметров ледового покрова акватории.

## Slide 6: Натурные измерения на гидроакустическом полигоне МГУ (февраль 2024 года)

## Slide 7
Используемое в эксперименте оборудование
Измерение температурного профиля и глубины
АЦП + аккумуляторы + портативный генератор для калибровки трактов
Автономный измерительный комплекс перед установкой

## Slide 8
Модовая структура акустического поля ледовой пластины на низких частотах
На низких частотах f, когда f ·h < 100 Гц · м, здесь h – толщина льда, основной вклад в регистрируемый сигнал дают четыре моды [1]: нулевые симметричная и антисимметричная моды Лэмба (QS0 и QA0), горизонтально поляризованная мода (SH0) и гравитационная изгибная мода (QS).
[1] Serripierri A., et al. // The Cryosphere. 2022. V. 16. No. P. 2527.

## Slide 9: Экспериментальные данные
(а)
(б)
Пример временных реализаций сигналов с трех каналов векторного приемника (а) от удара кувалдой по поверхности льда, а также сумма модулей спектрограмм этих сигналов (б).

## Slide 10: Дисперсионное уравнение изгибной моды
Используемое дисперсионное уравнение и уравнения для параметров, входящих в него:
Cl - скорость продольной волны
Cs - скорость поперечной волны
G - модуль сдвига
E - модуль Юнга
μ - коэф. Пуассона
ω - циклическая частота
Cf - скорость изгибной волны
ρ - плотность льда
h - толщина льда
ρц - плотность воды
D - прочность льда на изгиб
V - скорость звука в воде
g - ускорение свободного падения
Inversion of pack ice elastic wave data to obtain ice physical properties, 1998, Peter J. Stein, etc.
- функционал невязки
M = {h, ρ, D, μ} - параметры ледового покрова

## Slide 11
Использование дисперсии упругих волн для оценки характеристик волновода
Параметры моделирования:
Толщина льда = 0.4 м
Подобранные параметры:
Модуль Юнга =
Модуль Пуассона =
Плотность льда =
Рассчитанная скорость продольных волн:

## Slide 12
Оценка скорости продольных волн по относительным временам распространений мод???
R (расстояние от источника до приемника) ≈ 146м.
Δt (время задержки прихода волн) ≈ 0.42 c.

## Slide 13: Выводы
На основе обработки экспериментальных данных показана возможность регистрации векторным приемником соколеблющегося типа основных мод изгибных колебаний ледовой пластины в низкочастотном диапазоне:
- нулевая симметричная мода Лэмба (S0),
- поперечная горизонтально поляризованная мода (SH0),
- изгибная мода.
Характеристики выделенных мод могут быть использованы для оценки параметров ледового слоя. Дисперсия изгибной моды и относительные времена распространений мод S0 и SH0 дают близкие оценки скорости распространения продольных волн во льду.
Следующим шагом проводимых исследований станет разработка пассивной схемы оценки параметров ледового слоя по данным с векторных приемников.

## Slide 14: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!